Оголошення про проведення закупівлі

«стаціонарного дизельного генератора для резервного живлення».

- Замовник:

1.1. ТОВ «БРСМ - Нафта» (код ЄДРПОУ 32054607)

1.2. Місцезнаходження: Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Переяславське, вул. Шевченка, 1 А.

1.3. Відповідальний за проведення торгів:

Ромашин Микола , (0674421688), e-mail: n.romashin@brsm-nafta.com

Глембоцький Анатолій , (067 2180735),  e-mail: a.glembocky@brsm-nafta.com.ua

- Інформація про предмет закупівлі:

2.1 Предмет закупівлі:

Дизельний генератор (номінальна потужність 360 кВт, напруга 400/230В, частота  50 Гц,):

, крім того :

- Роботи з випробування експлуатаційних характеристик (пуско-налагоджувальні роботи) на об’єкті (нафтобазі) за адресою: Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Переяславське, вул. Шевченка, 1 А

- Послугу по доставці на об’єкт Замовника .

2.2. Місце встановлення: Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Переяславське, вул. Шевченка, 1 А

3.1. Умови придбання товару:

3.1.1. Порядок оплати передоплата 50%, остаточна оплата 50%  після підписання акту виконаних робіт без зауважень до роботи обладнання.

3.1.2. Термін поставки 45 календарних днів з моменту підписання контракту.

3.1.3. Гарантійний термін, не менше 24 місяців, або 1000 мотогодин.

3.1.4. Дані про наявність сервісних та ремонтних центрів, складів запасних частин та комплектуючих по Україні з зазначенням точної адреси, телефонів, Ф.И.О. працівників авторизованих виробником дизель-генераторів  на проведення пусконалагоджувальних, ремонтних та сервісних робіт, можливість навчання даних робіт технічних працівників Замовника.

3.1.5.  Обов’язково наявність :

- Панель автоматичного управління

-  Панель автоматичної передачі навантаження

-  Автоматичний підзаряд акумуляторної батареї

-  Автоматичний підігрівач охолоджувача

-  Шумопоглинаючий всепогодний капот

- Основні вимоги до документації від Учасників:

  - Загальна інформація про підприємство.

  - Свідоцтво про державну реєстрацію.

  - Свідоцтво платника ПДВ

  - Довідка з банку про відкриті рахунки та заборгованість по кредитам

  - Довідка про те, що учасник не визнаний у встановленому Законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита процедура ліквідації

  - Основні клієнти та реалізовані проекти за останні роки.

  - Тендерна пропозиція має мати (згідно додатку №1):

- обов’язкове зазначення бажаних умов оплати або згоду на запропоновані умови;

- зазначення термінів постачання.

-з зазначенням назви Обладнання та країни виробника

  - Вартість Тендерної пропозиції повинна включати (згідно додатку №1):

- вартість Дизельного генератора.

- вартість пуско-налагоджувальних робіт (випробувань)

- вартість доставки.

  - Технічні характеристики та особливості дизельного генератора (згідно додатку № 1.1).

  - Дозвіл та ліцензія на проведення сервісних робіт по ремонту та обслуговуванню дизель генераторів/ або договір з компанією яка має всі ліцензії та дозволи на обслуговування дизель генераторів.

  - Документ від виробника, що підтверджує авторизацію постачальника дизель-генератора в Україні.

  - Копію міжнародного сертифікату ISO 9001 виробника дизельного генератора;

  - Копію сертифікату відповідності в Україні;

  - Паспорт дизельного генератора , паспорта на комплектуючі

  - Перелік швидкозношуваних деталей

  - Інструкція з експлуатації

  - Інструкція з технічного обслуговування

  - Гарантія  та проект договору на пост гарантійне обслуговування

  - Візуалізація продукції (фото, схематичне зображення, конструктив).

  - Проект договору поставки.

4. Умови подання тендерних пропозицій.

4.1	Пропозиції приймаються в електронному вигляді через сайт ____________________, на E-mail _______________________.

4.3	Тендерна пропозиція має бути оформлена згідно форми наведеної в Додатку №1.

4.4 До тендерної пропозиції додається Матриця відповідності технічним вимогам Замовника (згідно додатку №1.1).

4.4	Ціна пропозиції має бути вказана в гривнях з ПДВ.

4.5	Ціна тендерної пропозиції має бути вказана цифрами у відповідному полі при поданні тендерної пропозиції.

4.6	Документи тендерної пропозиції мають бути підготовлені та завантажені до пропозиції в електронному вигляді згідно вимог тендерної документації (оголошення).

4.7	ВАЖЛИВО! У разі невідповідності ціни та цінової пропозиції (файлу) в електронному вигляді, пропозицію буде відхилено за порушення вимог подання пропозиції.

4.8	Строки проведення  тендеру до 23.06.2019 р.

Кінцевий термін завершення торгів – 23.06.2019 р.

За роз’ясненнями стосовно тендерної документації звертатися:

Глембоцький Анатолій , (067 2180735),  e-mail: a.glembocky@brsm-nafta.com.ua

Ромашин Микола , (067 4421688), e-mail: n.romashin@brsm-nafta.com

Типова тендерна пропозиція. Додаток №1

| №п/п | Назва | Од. | Ціна з ПДВ, грн.. | Ціна з ПДВ, дол.. | Умови оплати | Країна виробник | Строк постачання | Гарантійний термін |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вартість Дизельного генератора (вказати повну назву запропонованого товару, в тому числі двигуна) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Роботи з випробування експлуатаційних характеристик) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Послугу по доставці |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РАЗОМ: |  |  |  |  |  |  |  |

___________________ (Підпис уповноваженої особи Учасника, П.І.Б., посада, печатка)

Додаток №1.1

Матриця відповідності технічним вимогам Замовника

Даний документ описує необхідні технічні та експлуатаційні характеристики дизельного генератора

| Технічні характеристики | *Відповідність технічним вимогам заповнюється учасником (В)/(Ч)/(Н) | Примітки/пояснення від учасника |
| --- | --- | --- |
| Номінальна потужність (кВт): | Не менше 360 кВт |  |  |
| Двигун: | Perkens | (або еквівалент) |  |
| Кількість фаз: | Три |  |  |
| Частота: | 50 Гц |  |  |
| Охолодження: | Жидкістне |  |  |
| Синхронний генератор змінного струму: |  |  |
| • Автоматичне регулювання напруги (AVR) |  |  |
| • Клас ізоляції: H |  |  |
| • Опір ізоляції: змінний струм, 1800 В |  |  |
| • Напруга: 230 / 400 В, змінний струм |  |  |
| • Точність вихідної напруги: ± 0.5% |  |  |
| Коефіцієнт потужності – не менше 0,8 |  |  |
| Клас захисту – IP23 |  |  |
| Країна виробництва – країна Євросоюзу, США |  |  |
| Двигун |  |  |
| Система охолодження – жидкістна |  |  |
| Інтервал технічного обслуговування двигуна не менше 500 мотогодин |  |  |
| Тип регулятора двигуна – електронний |  |  |
| Країна виробництва – країна Євросоюзу, США |  |  |
| Частота обертів двигуна – 1500 об./хв. |  |  |
| Панель управління: |  |  |
| Меню панелі управління має бути на російській або українській мові |  |  |
| Вимір та індикація: |  |  |
| Фазна напруга генератора |  |  |
| Лінійна напруга генератора |  |  |
| Частота генератора |  |  |
| Струм по фазам |  |  |
| Повна потужність кВА |  |  |
| Мотогодини |  |  |
| Температура антифризу |  |  |
| Тиск мастила |  |  |
| Частота обертів двигуна |  |  |
| Лічильник інтервалу обслуговування |  |  |
| Напруга акумуляторних батарей |  |  |
| Аварійна зупинка: |  |  |
| Невдалий старт |  |  |
| Низький тиск мастила |  |  |
| Висока температура двигуна |  |  |
| Підвищена частота обертів двигуна |  |  |
| Обрив датчика обертів двигуна |  |  |
| Попереджувальні сигнали: |  |  |
| Висока/низька напруга акумуляторних батарей |  |  |
| Вихід з ладу зарядного пристрою |  |  |
| Комплектація: |  |  |
| Сталева рама з віброізоляторами |  |  |
| Дизельний двигун індустріального класу |  |  |
| Генератор змінного струму |  |  |
| Радіатор для охолодження двигуна |  |  |
| Захисні грати для гарячих та обертових частин |  |  |
| Повітряний фільтр |  |  |
| Паливний бак обладнаний датчиком рівня палива з виведенням інформації про рівень палива на панель керування. |  |  |
| Мастильний фільтр |  |  |
| Паливний фільтр |  |  |
| Акумуляторна батарея з кабелями і клемами |  |  |
| Електричний стартер |  |  |
| Зарядний генератор для акумулятора |  |  |
| Електронний регулятор частоти обертання двигуна |  |  |
| Регулятор вихідної напруги |  |  |
| Глушник шуму вихлопних газів |  |  |
| Гнучкий компенсатор теплового розширення |  |  |
| Цифрова панель керування роботою дизель-генератора |  |  |
| Вихідний автоматичний вимикач захисту генератора |  |  |
| Датчик температури охолоджуючої рідини |  |  |
| Система аварійно-попереджувальної сигналізації і зупинки ДГУ |  |  |
| Кнопка аварійної зупинки ДГУ |  |  |
| Автоматичний обігрівач сорочки охолодження двигуна |  |  |
| Автоматичний зарядний блок акумулятора |  |  |
| Автоматичний перемикач резерву (АВР) |  |  |
| Датчик рівня охолоджуючої рідини |  |  |
| Шумопоглинаючий всепогодній капот |  |  |
| Комплект експлуатаційно-технічної документації (на українській або російській мові) |  |  |
| Вимоги до документації |  |  |
| Копію міжнародного сертифікату ISO 9001 виробника дизельного генератора; |  |  |
| Копію сертифікату відповідності в Україні; |  |  |
| Паспорта |  |  |
| Перелік швидкозношуваних деталей |  |  |
| Інструкція з експлуатації |  |  |
| Інструкція з технічного обслуговування |  |  |
| Гарантія |  |  |
| Проект договору на пост гарантійне обслуговування |  |  |
| Інші вимоги |  |  |
| Наявність сервісних та ремонтних центрів |  |  |
| Забезпечення можливості підключення віддаленого моніторингу Дизельного генератора |  |  |
| Інші Технічні характеристики двигуна |  |  |
| Об’єм паливного бака (л): | л | (вказується учасником) |  |
| Витрати палива (л/год.): | л/год |  |  |
| Час безперервної роботи (год.): | годин |  |  |
| Частота обертів (об/хв.): | об/хв |  |  |
| Тип запуска : |  |  |  |
| Фізичні характеристики |  |  |
| Габаритні розміри (ДхШхВ мм): |  | (вказується учасником) |  |
| Маса (кг): |  |  |  |
| Рівень шума (дБа): |  |  |  |

___________________ (Підпис уповноваженої особи Учасника, П.І.Б., посада, печатка)

У процесі заповнення колонок «Значок відповідності» в таблиці Додатку № 1.1Учаснику слід використовувати наступні позначення:

*

В – повна відповідність вимогам;

Ч – часткова відповідність вимогам. В цьому випадку слід прокоментувати причину часткової невідповідності;

Н – не відповідає вимогам.